PRESCRIPTIONS DES SERVITUDES DES CAPTAGES

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

EPERNAY, COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE

SITUES SUR LA COMMUNE DE MOSLINS

(source Mont Rolland – indice BSSOOOLUKC

Source de la Fontaine Garnier – indice BSSOOOPSDN)

Les périmètres de protection des captages d’alimentation d’eau potable sont basés sur les besoins suivants : 1 000 m3/jour, soit 360 000 m3/an.

I- PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE :

Sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau. Les terrains inclus dans ces périmètres doivent être soit acquis en pleine propriété par la communauté d’agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, soit une convention de gestion entre le propriétaire et la communauté d’agglomération devra être établie.

Les périmètres devront être clôturés pour en interdire l'accès à toute personne étrangère au Service des Eaux et éviter la pénétration du gibier. Ces périmètres devront être débroussaillés et régulièrement entretenus mécaniquement. L’usage de produits phytosanitaires est interdit. Aucune antenne de télétransmission commerciale ne doit être implantée dans ces périmètres.

II- REGLEMENTATION DES ACTIVITES DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE :

Les activités polluantes dans le périmètre de protection rapprochée peuvent être soit interdites, soit soumises à réglementation spécifique, soit soumises à la réglementation générale.

1- Travaux souterrains

( Forages, puits, ouvrages géothermiques : interdits (sauf les ouvrages d'alimentation en eau potable), pour ne pas risquer d'interférence avec les captages AEP.

Les ouvrages existants devront être protégés et conformes à la réglementation en vigueur (Arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains) :

Dans le cas général :

- Les ouvrages doivent être équipés d’une margelle bétonnée de 3 m2 au minimum autour de chaque tête d’ouvrage présentant une pente vers l'extérieur, et de 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel.

- La tête d’ouvrage s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel,

- Les ouvrages doivent être fermés par un capot étanche muni d'un cadenas ou par un bâtiment fermé à clé permettant d'éliminer le risque d'introduction directe de produits polluants dans la nappe.

Les ouvrages existants non déclarés ou ne répondant pas à la réglementation en vigueur devront être mis en conformité et régularisés ou rebouchés dans les règles de l’art.

Pour reboucher un ouvrage, le propriétaire communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du forage à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.

Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l’installation de bacs de rétention ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au pompage, s’il y a lieu.

Le déclarant est tenu de signaler au préfet et à l’ARS dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.

( Sondages de reconnaissance : interdits (sauf pour l’alimentation en eau potable).

( Ouverture et exploitation de carrières affectant la nappe : interdites.

( Ouverture d'excavation de plus de 1,5 m de profondeur : interdite sauf pour les ouvrages eau potable et assainissement.

( Remblayage d'excavation de plus de 1.5 m de profondeur : sera réalisé à l'aide de matériaux naturels inertes pour les excavations et carrières existantes et pour les excavations autres que carrières à ciel ouvert. Lors du comblement de ces tranchées, la partie supérieure recevra sur 0,50 m des matériaux de faible perméabilité (limon ou argile).

( Réalisation de mares, étangs : interdite.

2- Stockages et dépôts

( Dépôts de produits chimiques, de déchets solides : installations nouvelles ou extensions interdites.

( Stockages d’hydrocarbures, de liquides inflammables, de produits chimiques et d’effluents industriels : interdits.

Pour le bâti existant, les cuves à fuel doivent répondre à la réglementation en vigueur.

( Stockages de produits destinés aux cultures : installations nouvelles ou extensions interdites.

###### ( Station d’épuration, lagunage, poste de relèvement, bassins de décantation d’effluents industriels ou urbains : interdits.

3- Canalisations

( Toutes les canalisations : conformité aux exigences en matière de creusement et rebouchage d’excavations (voir rubrique 1).

( Conduites de transport d'hydrocarbures, de produits chimiques ou d’eaux usées d’origine industrielle : soumis à l’avis d’un hydrogéologue agréé.

4- Rejets

( Rejets d'eaux usées industrielles brutes ou traitées : interdits.

( Rejets d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines par infiltration ou réinjections : interdits (sauf eaux de toitures où la gestion peut se faire à la parcelle).

( Rejets d'eaux usées d’installation autonome : stricte conformité à la réglementation, avec contrôle régulier.

( Bassins d'infiltration et puits filtrants d'eaux usées ou pluviales collectifs : interdits.

( Cas particulier de l’étang du Redon : toute vidange de l’étang devra faire l’objet d’une information à la communauté d’agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, aux services de la police de l’eau et à l’agence régionale de santé, au moins 15 jours avant l’intervention

5- Constructions – Bâtiments - Routes

( Habitations raccordées à un assainissement collectif ou autonome : nouvelles constructions interdites. Les extensions sur fondations superficielles (fond de fouille inférieur à 1,5 m) seront autorisées en respectant la rubrique 1 et avec obligation de la mise aux normes de l’assainissement si nécessaire. Au-delà, l’avis d’un hydrogéologue agréé sera demandé.

( Camping, caravaning et annexes, sports nautiques motorisés, cimetières, activités artisanales et industrielles : interdits.

( Bâtiments agricoles :

a) Hangar pour matériel et produits

Autorisé avec respect des articles relatifs au stockage des produits à risque.

b) Local couvert pour stockage de produits agricoles (légumes, céréales,...) sans dépôt de déchets aux abords

Autorisé.

c) Bâtiments d'élevage

Soumis à l’avis d’un hydrogéologue agréé.

( Silos produisant des jus de fermentation : interdits.

( Création ou modification de route, d’aires de stationnement et d’entretien : travaux de création, d’entretien et de rénovation réalisés avec des matériaux inertes. Les fossés d’assainissement doivent être « profilés » pour faciliter l’écoulement de l’eau hors du périmètre rapproché sans stagnation-décantation. Ils doivent être entretenus régulièrement (curage). Le désherbage chimique des chemins et des accotements est interdit.

( Autres constructions : interdites pour tout nouveau projet.

6- Activités agricoles

( Drainage agricole : soumis à l’avis d’un hydrogéologue agréé avec étude d’incidence préalable concernant le rejet des eaux de drainage.

( Maraîchage, serres et pépinières : interdits.

( Cultures : conformes à la réglementation générale.

( Epandage de produits fertilisants : Fumiers*, lisiers et produits organiques d'origine fécale (boues de station d'épuration, fientes, composts, digestats de méthaniseurs) interdits.

*Seul le fumier compact pailleux non susceptible d’écoulement (au sens du Programme d’Action National de la directive nitrates) stabilisé pendant au moins 3 mois au champ ou sur une fumière étanche, le compost vert et les composts normés sont autorisés. Le stockage au champ est interdit dans le périmètre de protection rapprochée.

( Utilisation de produits phytosanitaires : conforme à la réglementation générale.

Lors d’un contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, toute détection de produits phytosanitaires dépassant la limite de qualité entrainera une surveillance renforcée à la fréquence du contrôle bactériologique par les services compétents.

Le remplissage et les vidanges de fond de cuve ainsi que le rinçage des pulvérisateurs seront éliminés, selon les recommandations prescrites par le Ministère en charge de l’Agriculture.

Ces remplissages, vidanges et rinçages seront effectués en dehors du périmètre de protection rapprochée.

Un inventaire des prises d’eau agricole sera réalisé. Elles seront équipées d’un dispositif adapté permettant d’éviter les retours d’eau dans le réseau.

( Abreuvoirs et abris : les abreuvoirs et abris d’animaux seront installés à plus de 200 m des ouvrages de captage et éloignés des zones de concentration des ruissellements.

( Pacage des animaux et installations mobiles de traite : Pacage autorisé, mais sans apport d’alimentation complémentaire. Les aires de promenade destinées aux animaux et les installations mobiles de traite sont interdites.

( Prairies permanentes : les prairies permanentes existantes à la date de l’arrêté (hors celles mises en place dans le cadre de cultures alternées) ne seront pas retournées (sauf dérogation au titre de la destruction d’espèces invasives nécessaire).

7- Activités forestières et cynégétiques

( Défrichement et déboisement : interdits.

( Coupe à blanc et coupe d’ensemencement : autorisées.

( Débardage : interdit en période hivernale dans les fonds de vallons.

( Sylviculture, aires de débardage, traitement et conservation du bois : interdits dans les fonds de vallon (risque de concentration du ruissellement).

( Affouragement ou agrainage du gibier, chasse : interdits à moins de 200 m des captages.

8 - Autres activités humaines

( Talus et haies : suppression interdite.

( Traitement aéroporté des cultures, vignes et bois : interdit.

( Utilisation d’explosif : interdite.

( Terrain de sport : interdit à moins de 200 m des captages.

( Sports mécaniques : courses et manifestations de quads, motos, 4X4 et autres engins à moteur thermiques interdites.

( Golf sur terrain naturel : interdit à moins de 200 m des captages.

( Manifestations diverses (braderies, concerts, etc …)	 : interdites, sauf en secteur urbanisé équipé de WC et sanitaires publics.

( Centrales solaires photovoltaïques : les projets d’installations photovoltaïques au sol seront soumis à l’avis d’un hydrogéologue agréé.

( Exploitation du gaz de schiste : interdite.

( Installation d’éoliennes : interdite.

III- TRAVAUX ET ACTIONS

Le secteur étant karstique, des périmètres de protection immédiate satellites ont été définis en plus des périmètres de protection immédiate abritant les sources. Ils sont au nombre de 3 :

Gouffre de Fontaine Garnier 1 : parcelles B23 et B28 à Moslins, seront acquises en pleine propriété par la communauté d’agglomération

Gouffre de Fontaine Garnier 2 : une partie des parcelles B30 et B31 à Moslins, une convention de gestion sera établie pour la gestion de ce PPI,

Gouffre du Mont Rolland : une partie des parcelles A22 à 26 et A606 à Moslins, seront acquises en pleine propriété par la communauté d’agglomération

* Source Mont Rolland :

Dans les périmètres de protection immédiate :

( Le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection immédiate satellite doivent soit être propriété de la communauté d’agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, soit une convention de gestion entre le propriétaire et la communauté d’agglomération devra être établie. Ils seront entourés par une clôture de 2 mètres de hauteur munie d’un portail fermant à clé.

( Une plaque signalétique indiquant le numéro BSS de la ressource en eau sera mise en place sur l’ouvrage de captage.

( Le bâtiment de captage devra être réhabilité (maçonnerie, porte d’entrée, couverture…).

( Un turbidimètre asservi pour la distribution de l’eau vers les réservoirs sera mis en place.

( Une alarme anti intrusion sera installée sur l’accès à la source.

( Une inspection télévisée des drains sera réalisée.

Dans le périmètre de protection rapprochée

( Un nouveau fossé partant de l’étant du Redon et longeant la route sera mis en place.

( En cas de formation de nouveaux gouffres, des traçages devront être réalisés pour vérifier une éventuelle connexion aux sources. Si la connexion est avérée, ces gouffres seront à considérer comme périmètres immédiats satellites.

Autre action :

( Une interconnexion effective à un autre réseau combiné à un réseau d’alerte et de secours (comprenant un turbidimètre et un système by-pass) sera réalisée dans un délai de 6 mois.

* Bassins d’orage :

( Il conviendra de s’assurer du bon fonctionnement des bassins d’orage afin de protéger le captage de tout danger en cas d’orage.

* Source de la Fontaine Garnier :

Dans les périmètres de protection immédiate :

( Le périmètre de protection immédiate et les périmètres de protection immédiate satellites doivent soit être propriétés de la communauté d’agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, soit une convention de gestion entre le propriétaire et la communauté d’agglomération devra être établie. Ils seront entourés par une clôture de 2 mètres de hauteur munie d’un portail fermant à clé.

( Une plaque signalétique indiquant le numéro BSS de la ressource en eau sera mise en place sur l’ouvrage de captage.

( Une alarme anti intrusion sera installée sur l’accès à la source.

( Les sources de pollutions liées à la présence d’une maison en ruine située sur la parcelle B23 seront supprimées.

( Le bâtiment de captage devra être réhabilité (maçonnerie, porte d’entrée, couverture…). Il devra être protégé des eaux s’écoulant dans le fossé et longeant le bâtiment afin de garantir sa stabilité.

( Les arbres couchés dans ce périmètre ainsi que sur le chemin d’accès seront évacués.

( Un cordon de terres imperméables, ou un ouvrage, sera installé, le long du chemin afin d’éviter la dérivation des eaux vers le gouffre situé près du chemin de l’étang neuf.

( Une inspection télévisée des drains sera réalisée.

Dans le périmètre de protection rapprochée

( Le chemin d’accès à la source sera remis en état.

( En cas de formation de nouveaux gouffres, des traçages devront être réalisés pour vérifier une éventuelle connexion aux sources. Si la connexion est avérée, ces gouffres seront à considérer comme périmètres immédiats satellites.

Le Président de la communauté d’agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, le Maire de Moslins et le Maire de Morangis veilleront à l'application des prescriptions énoncées. En outre peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait être soumis pour avis au service chargé de la police de l'eau, toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la quantité et à la qualité de l'eau.

ANNEXES

PPI du Mont Rolland : parcelle AA112 à Moslins

PPI de Fontaine Garnier : parcelles B407, 409, 411 et 412

PPI satellites 1 de Fontaine Garnier : Parcelles B28 et B23

PPI satellites 2 de Fontaine Garnier : une partie des parcelles B30 et B31

PPI satellite Mont Rolland : une partie des parcelles A22, 23, 24, 25, 26 et 606

Limite fixée à 20 mètres pour les parcelles 22 à 26 et à 5 mètres pour la parcelle 606 + géolocalisation du gouffre